__________________________________________

организация

__________________________________________________

(подпись)                                           (инициалы, фамилия)

___________________________________________________

(число)                  (месяц)                                       (год)

ПЕРЕЧЕНЬ

средств  измерений  и  контроля,  отнесенных  к  категории  индикаторов

| №№ п/п | Наименование СИиК | Тип СИ и К | Заводской номер | Место установки | Контроли-руемый параметр | Периодичность проверки (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Главный  (ответственный за учёт и контроль СИ)  организации

--------------------------             ---------------------------------------

(подпись)                                                         (ФИО)

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Начальник ____________________                    -------------------------                ---------------------------------------  (начальник  технического  подразделения)                                 (подпись)                                                      (ФИО)

Начальник ____________________                    -------------------------                ---------------------------------------

(начальник  технического  подразделения)                                (подпись)                                                         (ФИО)

Приложение Б (рекомендуемое)

Методика проведения

анализа средств измерений и контроля(СИ и К)

для отнесения их к категории индикаторов

1.   Индикаторы - это средства измерений и контроля, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору и применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений с нормируемой точностью.

2.  Для проведения анализа необходимо изучить: техническое описание оборудования; перечень и нормы на контролируемые параметры; назначение, выполняемые функции и устройство СИ и К; тип показывающего или регистрирующего прибора или устройства, вид шкалы.

3.   СИ и К могут быть отнесены к категории индикаторов и не подвергаться периодической поверке или калибровке в случаях если:

- они применяются для наблюдения за изменением параметров без оценки их значения с нормируемой точностью;

- исправность СИ и К , исключенных из числа поверяемых (калибруемых), определяется техническим персоналом, эксплуатирующим СИ и К, путем сличения их показаний с показаниями поверенного средства измерений;

-   а также в других обоснованных случаях по согласованию с вышестоящей метрологической службой.

4.   К категории индикаторов запрещается относить СИ и К, если с их помощью осуществляются измерения величины с нормируемой точностью хотя бы на одном пределе измерения