НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им.А.Н.Сысина Российской Академии медицинских наук

ерждаю"

тора по науке

у^Е. В. Печенникова J.995 года

ОТЧЕТ

по х/д 6/147 "Обоснование максимальной разовой ПДК метилацетилен- алленовой фракции (МАФ) и метода определения в атмосферном воздухе.

Руководители:

к.м.н                  Л.А. Тепикина

к. х. н.                     В.Н.Павлов

Москва 1995 г.

Список исполнителей:

Гусева Т.И., ст.лаборант Костюкович А.А. , мл.науч.сотрудник Курова И.Ю., ст.лаборант Лебедева Н.В., ст.лаборант Назаров А.Г., науч.сотрудник Павлов В.Н., ст.науч.сотрудник,к.х.н.Тепикина Л.А., в науч.сотрудник, к.н.н. Шипулина З.В., науч.сотрудник

Непредельные углеводороды с тройной связью (Алкины и алкенины )

Близки по своим свойствам к алкадиенам. Способны к реакциям присоединения .Действуют по типу наркотиков,причем действие усиливается с увеличением числа атомов углерода в молекуле.Физико-химические свойства отдельных представителей этого ряда представлены в таблице 1 по данным /1,4,6/.

Ацетилен-бесцветный газ с приятным запахом.Слабый наркотик.Наркотические концентрации ацетилена в смеси с кислородом колеблются от 60 до 80 % вдыхаемого воздуха. Ингаляционное воздействие ацетилена вызывает у крыс и кроликов сначала возбуждение, а затем угнетение. Длительная ингаляция 20 % смеси ацетилена с воздухом вызывает у кошек рвоту, затруднение дыхания и гибель. При вдыхании технического ацетилена картина токсического действия у подопытных животных определялась признаками, характерными для токсического воздействия примесей :фосфоритого водорода, сероуглерода /1,2/.

Описанные в литературе случаи смертельного отравления людей на производстве связаны с эффектом отсутствия кислорода в замкнутом пространстве/3/ .

ПДК в воздухе рабочей зоны не установлена,однако есть рекомендации ориентироваться на уровень ПДК, равный 300 мг/м3, в этом случае содержание вредных примесей: фосфористого водорода не будет превышать 0.09 мг/м3 (ПДКр.з.=0.1мг/мэ), мышьяковистого водорода - 0.003 мг/мэ (ПДКр.з.=0.1нг/м3) /4/.

Утвержден ОБУВ ацетилена в атмосферном воздухе на уровне 1.5 мг/м3. /5/.

Аллилен(пропин, метилацетилен)-газ с неприятным запахом, слабый наркотик. Концентрация 47000 мг/м3 при ингаляционном воздействии, в течении 6 месяцев по 6 час/день, на крыс и собак оказывала возбуждение , судорожные подергивания мышщ, слюновыделение, по окончании воздействия-быстрое восстановление. В первые 3 месяца из 20 подопытных крыс погибли 8. Нормативы в атмосферном воздухе не установлены /4/.

Диметилацетилен(бутин-2) и изопропилацетилен действуют на организм аналогичного несколько сильнее.

Таблицы 1

Физико-химические свойства ацетиленовых углеводородов

| Вещество | Этин (ацетилен) |  | Пропин ¦ (аллилен,ме- тилацетилен) | Бутенин (1-Бутен-З-ин, виннлацетилен) | 1 Метилацетилен- алленовая фракция (МАФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| ¦Формула | СН = СН |  | ¦ СНС = СНз | Н2С = СНС = СН, | смесь: метилацетилен- 45% пропан-25,7% пропилен-2,1% аллен-25,6% бутилен-0,3% дивинил-0,2% |
| ¦Агрегатное состояние при 20° С | газ |  | газ | Газ | газ |
| М.н. | 26,0 |  | 40,0 | 52, 1 | - |
| ¦ Плотность ¦ г/см3 | 0,6181 при -32°С |  | 0,7062 при -50°С | 0,7095 при 0°С | 0,596 при 00 С |
| ¦ Температура плавления | -80,8° С |  | -101° С 1 | - | - 102,7 00 С |
| ¦ Температура кипения | -84° С |  | -23,2° С | 5, 3° С | от -42-до-20°С |
| Наличие запаха | слабый эфирный |  | неприятный запах угле- водородов | эфирный | резкий запах углеводородов |
| Взрывоопасность,об.% | 2,3 (кислород 2,2 (воздух) |  | 1,7-73,7 (воздух) 2,1-22,3 (кислород) | 1,7-73,7 (воздух) | 2,3 - 11,9 (воздух) |

Винилацетилен-бесцветный газ с неприятным запахом,обладает раздражающий действием.Среднесмертельная концентрация для мышей (CLso) 97200 мг/м3,средненаркотическая концентрация - 78500 мг/мэ.Для человека порог запаха 60 мг/мэ,порог раздражающего действия 120 мг/м3.Порог острого ингаляционного действия 20000 мг/м3 (по уненьшению количества потребляемого кислорода), порог хронического действия 100 мг/м3 (по изненениям со стороны нервной системы, системы крови, паренхиматозных органов). ПДКр.э,- 20 мг/м3, класс опасности - 4 /3/.

Токсичность метилацетиленалленовой фракции изучена в НИИ гигиены труда и профзаболеваний РАМ: 113500 мг/м3 (по изненению функций нервной системы и печени). МАФ обладает слабым кумулятивным эффектом. В качестве ПДКр.  рекомендована концентрация 300 мг/м3 (для смеси в целом) или 135 мг/м3 в пересчете на ацетилен /2/.

Таблицы 2

Параметры токсикометрии ацетиленовых углеводородов

!

(по данный литературы)

| Веществ |  | Этин (ацетилен) | Пропин (аллилен, ме- тилацетилен) | Бутенин (1-Бутен-З-ин, винилацетилен)¦ | Метилацетилен- алленовая фракция (МАФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CLs о ¦ мг/м3 |  | - | "130000- 140000(Кр) | 97200 (м) | 170000 |
| Lima с 1 мг/н3 |  | - | - | 400-800 (Крол) 200-400 (мыши) | 113500 |
| Lim i г мг/мэ |  | - | - | 120 (человек) 50000 (кошка) | - |
| Lim с h мг/ мэ |  | - | - | 100 | 82000 |
| Кк у м |  | - | - | - | 15 |
| ПДКр.з. мг/мэ |  | - | 135 | 20 | 300,0 135(по метилацетилену) |
| Lim0lf мг/м3 |  | - | - | 60 (чел.) | 400; 1600 (специф.) |
| ПДКа.в. ОБУВ мг/м3 |  | 1,5 (ОБУВ) | - | - | - |

Таким образом, проведенный анализ показал, что МАФ является мало- токсичным продуктом (4 класс опасности).

Вместе с тем, ацетилен и его гомологи обладают выраженным запахом, по-видимому, ольфакторное действие метилацетилена и будет лимитирующим показателем вредности.

Собственные исследования

Наличие неприятного запаха МАФ обусловило необходиность ольфакто-метрических исследований с участием волонтеров - испытателей. Исследование выполнено согласно "Временных методических указаний по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", утвержденных бывшим Минздравом СССР N 4681-88 от 15 июля 1988 г. на ольфактометре воздуха / 7 /.

Методика определения пороговой концентрации сводилась к следующему: в экспериментальную установку, состоящую из 2-х смесителей и 2-х нюхательных цилиндров об'ёмом 1 л, подавали наружный очищенный воздух со скоростью 20 л/мин. В один из цилиндров в струю воздуха (до смесителя) с помощью специального дозатора вводили исследуемую концентрацию МАФ.

Поскольку концентрация МАФ в баллоне была достаточно высокой, непосредственная подача газа из баллона не использовалась в ольфактометрической установке, газ из баллона набирался в пластиковый мешок.

Для оказания определенных концентраций МАФ в зоне дыхания испытуемых использовался дозатор, специально разработанный А.А.Сафиулиным для газов. Дозатор состоит из 2-х сообщающихся между собой бутылей (N1 и N2). Бутыль N1, наполненная водой, находится выше бутыли N2, в которую помещен пластиковый мешок с определенной концентрацией МАФ. Вода из бутыли N1 равномерно поступает в бутыль N2 и выдавливает из пластикового мешка заданное количество миллилитров газовой смеси, которая далее поступает через микрореометр в ольфактометрическую установку в зону дыхания испытуемых. Регулируя с помощью винтовых зажимов поступление воды из бутыли N1, а также показания микрореонетра, мы имели возможность регулировать концентрации МАФ в воздухе, подаваемон в зону дыхания испытуемых.

Концентрации МАФ в нюхательных цилиндрах определялись аналитически перед и после "понюшек", в чистом воздухе метилацетилен и компоненты МАФ не определялись. Методика представлена в приложении 1 к отчёту.

Определение порога ощущения запаха МАФ проводилось с привлечением 15 испытуемых в возрасте от 20 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний носоглотки и к моменту исследований чувствующих себя абсолютно здоровыми.

Перед началон эксперимента за 2 дня волонтёрам была пред'явлена концентрация МАФ, по которой они безошибочно определили его специфический запах.

Порог обонятельного ощущения определялся на основе суждения испытуемых о наличии или отсутствии запаха по принципу "да" или "нет". При этой учитывалось наличие не только специфического запаха, но и неопределенного , когда испытуемый не может определить его принадлежность к конкретному веществу.

В процессе исследований учитывалось число положительных и отрицательных ответов каждого испытуемого, сумма пред'явлений для всей группы лиц, процент положительных ответов. В течение дня концентрация пред'являлась волонтерам до 3-х раз с интервалом 2 часа.

Результаты изучения порога ощущения запаха МАФ по проценту положительных ответов анализировались методом пробитанализа и аналитически с установлением величины вероятностного порога и класса опасности вещества в отношении развития ольфакторных реакций и недействующей концентрации, используемой обычно в качестве максимальной разовой ПДК.

Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Результаты определения порога запаха МАФ в атмосферном воздухе.

| NN п/п | Концентрация мг/м3 | % положительных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2 | 33,0 | 63,95 |  |  |  |
| 3 | 25, 5 | 34,98 |  |  |  |
| 4 | 5,0 | 8,5 |  |  |  |
| 5 | 1,0 | 1,63 |  |  |  |

Результаты обработаны на персональном компьютере методом наименьших квадратов / 8 /.

Зависимость "концентрация (С) – эффект (Р) (процент положительных ответов) " описывается формулой:

lg С = 0,441 + 0,0148 Р, отсюда

EC84=48,33 мг/м3 ;

EC50=15,17 мг/м3 ;

EC16=4,76 мг/м3.

Угол наклона прямой "концентрация - эффект" на пробитной сетке равен 25°, поэтому по классификации опасности ольфакторных реакций согласно / 7 / вещество относится к IV классу и коэффициент запаса равен 1,5.

Величина ПДКМ. р. равна:

ПДК м. р. = ЕС16 : Кз = 4,76 : 1,5 = 3,17 мг/м3, по метилацетилену исходя из его содержания в смеси 45% - 1,5 мг/мэ.

Для утверждения ГКСЭН РФ рекомендована максимальная разовая ПДК метилацетилен алленовой фракции на уровне (в мг/мэ ) :

по метилацетилену - 1,5 мг/м3, класс опасности - 4.